Vadlīnijas

Moduļu konstrukcijas ēka ar moduļa soli 4,85 x 2,4 metri.

Jumts vienslīpju - 12 grādi. Būvpjomam abos galos iespējams piekļaut terases segtas ar  tāda paša slīpuma pergolu. Pergolas modulārā konstrukcija turpina galvenā apjoma formu un fasādes apdares ritmu. Fasāde tiek apšūta ar vertikāliem apdares dēliem, kuri beicēti aritmiski dažādos toņos, kas sasaucas ar meža koku stumbru ritmu, iedvesmojoties no apkārtējā vidē augošo koku vertikalitātes. Ieteicamais  tonis OSMO 9271 (melnkoks) un 9236 (lapegle).Koka dēļu tonis saplūst ar apkārt augošo koku stumbriem. Logu un durvju ailu aizpildījumam izmantot krāsotas PVC konstrukcijas.

Ar pergolu segta terase ir lietojama vasaras, rudens un pavasara sezonās, lai palielinātu kafejnīcas kapacitāti. Paredzēt labiekārtojuma elementus - koka dēļu terase, soliņi, velonovietnes.

Telpas interjērā ieteicams izmantot saplākšņa apdari.

Lai pasargātu logus no vandālisma, tiem paredzēti transformējami(bīdāmi) slēģi.

Visām projektā izstrādātajām konstrukcijām lietojama klasiska konstruktīvā shēma : koka karkass ar siltinājumu. 80% konstrukciju montējamas ražotnē, komunikācijas un apdare veicama būvlaukumā.  Moduļi savstarpēji sastiprināti ar bultskrūvēm - atkārtotai demontāžai un montāžai.

Lai nodrošinātu siltumnoturību ēka, siltināta no iekšpuses ar akmens vati(grīda: 150mm, sienas: 150+50mm, jumts: 200+50). Pamatu konstrukcija - skrūvpāļi.

Moduļtipa ēku apbūves laukuma un citus tehniskos rādītājus konkrētajā novietnē skatīt Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas izmantošanas un apbūves saistošajos noteikumos ,,Atsevišķu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana,,.

Vides pieejamības prasības:

- Ēkas izbūvēt pielāgotas apmeklētājiem, kas pielāgotas ratiņkrēslu lietotājiem.

- Telpu iekārtojums ar brīvu manevrēšanas laukumu.

- Durvju stiklotā daļa marķēta kontrastējoša krāsā;

- Durvis uz iekštelpām izbūvētas tā, lai būtu viegli lietojamas, attiecīgā platumā, kontrastējošās krāsās attiecībā pret sienu krāsojumu;